Přehled aktivit  SC A3 "Zařízení vvn a zvn"

a jejích pracovních skupin (WG) v 09/2006 až 12/2007

Ing. Dagmar Kopejtková (prosinec 2007)

Odpovědnost SC A3:

Teorie, návrh, konstrukce a aplikace prvků a systémů rozvodných zařízení vvn a zvn střídavého i stejnosměrného napětí

(zařízení pro spínání, vypínání a omezování proudů, omezovače přepětí, kondenzátory, přípojnice a staniční izolátory, přístrojové transformátory, průchodky, apod.)

Řádným členem  SC A3 je  Ing. Dagmar Kopejtková z ČEPS, a.s. , která zastává i funkci liaison (spojky) mezi SC B3 „Elektrické stanice“ a SCA3 „Zařízení vvn a zvn“ . Jejím úkolem je podrobně informovat obě SC o aktivitách partnerské SC.

Přehled posledních zasedání SC A3

- 4. zasedání SC A3 konané dne 1.9.2006 během Generálního zasedání Cigre v Paříži

- 5. zasedání SC A3 konané dne 12. až 13.9.2007 v Rio De Janeiru spolu s koloquiem „Technologie zařízení vvn a zvn a požadavky sítí“

Podrobnosti o činnosti SCA3 jsou na web : http://www.cigre-a3.org/

Struktura činnosti SC A3 (samostatné pracovní skupiny WG)

# AG A3.01 “Strategické plánování” (M. Waldron)

- AG A3.02 „IEC koordinace“ (M. Waldron, UK)

- AG A3.03 „IEEE koordinace“ (R. Alexander, US)

- AG A3.04 „Tutorials“ (D.Peelo, CA)

# WG A3.06 “Spolehlivost zařízení vvn a zvn” (C. Soelver, SE)

- WG A3.12 “Řízení a ovládání vypínačů” (H. Wilson, US)

- WG A3.13 „ Měnící se provozní podmínky sítí a požadavky systémů “ (A.Janssen, NL)

- WG A3.15 „ Nekonvenční přístrojové transformátory “ (P. Tantin, FR)

- WG A3.16 „ Omezovače zkratových proudů – Vliv na stávající a budoucí schémata ochran” (H. Schmitt, DE)

- WG A3.17 „ Omezovače přepětí a odpovídající zkušební postupy“ (B. Richter, CH)

- WG A3.18 “Provozní prostředí pro řídicí kondenzátory vypínačů” (M. Runde, NOR)

##### WG A3.19 “Promítnutí velikostí přechodových zotavených napětí při 3-fázovém blízkém zkratu do norem vypínačů“ (R. Alexander, US)

- WG A3.20 “Simulace a výpočty jako ověřovací nástroje“ (M. Kriegel)

- WG A3.21 “Aplikace kompozitní izolace u zařízení vn, vvn a zvn“ (Michele de Nigris, IT)

- WG A3.22 „Technické požadavky na zařízení s jm. napětím vyšším než 800 kV“ (Dr. Hiroki Ito, Japonsko)

Poznámka:

Pracovní skupiny označené modře ukončí svoji činnost v roce 2007 nebo je jejich práce těsně před dokončením. Pracovní skupina A3.22 svoji činnost v 2007 započala.

Podrobný přehled aktivit všech pracovních skupin v rámci   SC A3 je uveden v časopise ELECTRA, čísle 226 z června 2006.

WG A3.06 “Spolehlivost zařízení vvn a zvn”

Téma:

Předmětem je příprava, sběr dat, vyhodnocení a publikace výsledků  celosvětové dotazníkové akce „Provozní spolehlivost zařízení vvn a zvn“, která probíhá v letech 2004-2007 (poruchy ze 4 let provozu zařízení). Výsledky budou porovnány s průzkumem provedeným v roce 1994 (vypínače) a 2000 (ZRZ). Dotazník byl připraven v pokročilé aplikaci EXCEL a skládá se z karet : Definice, Populace, Podrobný popis poruchy a Strategie údržby (pro vypínače, odpojovače, PT a komponenty ZRZ, a to pro konvenční, zapouzdřené i hybridní rozvodny vvn a zvn). Dotazník byl rozeslán v dubnu 2004. Aktivita v 2007 se zaměřila na vyhodnocování sebraných dat za roky 2004 až 2006.   Podrobnosti možno nalézt na web http://www.mtec2000.com/cigre_a3_06/ .

Časový plán :

  - sběr dat (zkušenosti za 4 roky)

  - publikace

Publikace:

- tutorial v červnu 2006 v Brazilii “Předběžné výsledky sledování CIGRE o spolehlivosti zařízení vvn a zvn” - vyhodnocení dat o populaci 2004 a samostatný rozbor poruch a závad za roky 2004 a 2005 + související referáty jako např. : teorie údržby a spolehlivosti, aplikace dotazníku Cigre pro sledování charakteristik poruch a závad v TSO, poruchy a závady řídicích kondenzátorů vypínačů, diagnostika pomocí reontegenu, měření technického života zařízení, apod.

- Referát č. PS1-07 “Průběžné výsledky z probíhajícího sledování spolehlivosti zařízení vvn a zvn CIGRE” A3 colloquium 2007

- Referát “Vliv stáří na spolehlivosti zařízení vvn a zvn” , CIGRE Paříž  2008

Závěrečná kompilace dat a analýza započne v 2008 a bude ukončena brožurou CIGRE v 2010.

WG A3.12 “Řízení a ovládání vypínačů” (“Spolehlivost ovládacích obvodů”)

Téma (WG v roce 2007 ukončila svoji činnost):

# Předmětem bylo vytvoření katalogu funkcí ovládání a řízení vypínačů,  vyhodnocení  dotazníku zaměřeného na poruchy a závady (vyhodnocení hlavních důvodů špatné funkce – 339 poruch z 25 společností a 13 zemí -  doporučení jak poruchám předejít), sběr příkladů typických zapojení (standardní, moderní, inteligentní), vytvoření katalogu typických zapojení,  informace o digitálním řízení z ŘS polí a rozvoden, obecná doporučení pro konveční i digitální ovládací systémy.

# Publikace :

# Průvodce č. 259 „Přehled poruch ovládacích systémů vypínačů“ a stejnojmenný článek v ELECTRA č. 216 (říjen 2004)

- Závěrečný průvodce č. 319 „Přehled poruch ovládacích obvodů vypínačů“ vydaný v dubnu 2007 a stejnojmenný článek v ELECTRA č. 231 (duben 2007)

WG A3.13 “Měnící se provozní podmínky sítí a požadavky systémů”

Témata :

Předmětem práce jsou : analýza stupně rozšíření roztroušené výroby el. energie a analýza vlivu tohoto způsobu výroby - provozní podmínky vyplývající z jakýchkoliv zhoršených nebo problematických konfigurací sítí na provozní podmínky, konstrukci a dimenzování zařízení vn, vvn a zvn (např. vliv moderních větrných turbín a generátorů na přechodové jevy v závislosti na nastavení konvertorů) a

analýza vlivu přenosu el. energie na velké vzdálenosti – studie sériově kompenzovaných vedení, paralelně kompenzovaných kabelů, kabelů zapojených v sérii s venkovními vedeními, vysokých provozních napětí a transformátorů s posuvy fáze, sériové a paralelní kompenzace

Publikace:

- Referát č. A3-206 „Přenos el. energie na dlouhou vzdálenost a přehled a zkušenosti se sériovou a paralelní kompenzací“, generální zasedání CIGRE v Paříži v 2006

- Referát pro společné sympozium SCA1, A2, A3 a C1 v Záhřebu v dubnu 2007 popisující nesynchronní podmínky a s nimi související nastavení ochran a defence plány

- Referát PS2-01 „Měnící se provozní podmínky sítí a požadavky systémů – studie provedené skupinou A3.13 CIGRE“ CIGRE koloquium v Rio de Janeiru v září 2007

- Brožura č. 335 “Měnící se provozní podmínky sítí a požadavky systémů – ČÁST I: Vliv rozptýlené výroby na  zařízení nad 1 kV” – shrnutí v ELECTRA č. 235, prosinec 2007

- Brožura č. 336 “Měnící se provozní podmínky sítí a požadavky systémů – ČÁST II: Důsledky přenosu el. energie na dlouhé vzdálenosti na požadavky a specifikace zařízení vvn a zvn” – shrnutí v ELECTRA č. 235, prosinec 2007

WG A3.15 „Nekonvenční přístrojové transformátory“

Témata :

Předmětem řešení jsou nekonvenční přístrojové transformátory proudu a napětí, a to z následujících hledisek :

  - část 1  - konstrukce primárních senzorů – porovnání vlastností a možností aplikace (optické, hybridní, cívky se vzduchovou mezerou, PT s nízkým výkonem)

  - část 2 - komunikační protokoly - IEC 60044-7, 60044-8, 61850-9.1, 61850-9.2, IEEE C37, IEC TC 38 WG 37 (měřicí systémy, zkušenosti uživatelů, budoucnost)

Normalizace : IEC TC38 – WG37 založená v 2006 s cílem vytvořit novou IEC61869 (-1 Obecná ustanovení, -7 Elektronické napěťové transformátory, -8 Elektronické proudové transformátory, -9 Dodatečná společná ustanovení pro elektronické přístrojové transformátory, včetně digitálních výstupů), IEC TC95 – AHWG01 – nový funkční standard pro měřicí a ochranné systémy

Publikace: brožura 2008 (část I a část II)

Poznámka : V  2007 by měla být publikována brožura “Konvenční přístrojové transformátory” (práce již rozpuštěné WG 12.16.

WG A3.16 „Omezovače zkratových proudů – Vliv na stávající a budoucí schémata ochran“

Téma:

Předmětem jsou schémata zapojení ochran vvn, zvn i vn v závislosti na aplikaci různých typů omezovačů zkratových proudů (FCL) - statických i dynamických, interních i externích, elektronických, supravodivých a pyrotechnických - a to popis :

- současného stavu – výběr typických konfigurací na základě vyhodnocení dotazníku (50 odpovědí z 14 zemí)

- vztahu mezi FCL a schématy zapojení ochran a jejich ochranných zón (vybrány 4 základní principy : nadproudé, distanční, nízko a vysoko impedanční ochrany) – zaměření na kritéria chránění, koordinaci, řízení a multifunkčnost v případě, že FCL je instalován vně nebo uvnitř chráněné zóny

- slučitelnosti se současnými koncepty chránění - výhody a nevýhody, nové koncepty, algoritmy, selektivita, místo instalace FCL, etc.

Publikace:

- Článek a přednáška na generálním zasedání IEEE/PES v Montrealu v červnu 2006

- Referát PS02-07 „Omezovače zkratových proudů – vliv na stávající a nová schémata zapojení ochran“ CIGRE koloquium v Rio de Janeiru v září 2007

- Brožura “Průvodce - Vliv omezovačů zkratových proudů  na schémata ochran” připraven pro publikaci počátkem 2008

- Referát shrnující výsledky práce WG – Generální zasedání CIGRE v Paříži 2008

WG A3.17 „Omezovače přepětí a odpovídající zkušební postupy“

Téma :

Předmětem řešení jsou :

  - konstrukce - omezovače, které jsou integrální součástí kombinovaných nebo kompaktních přístrojů (ZRZ, linkové omezovače, závěsné nebo podpěrné izolátory s omezovači), zkušenosti s provozem omezovačů (dotazník)

  - energetické namáhání (vícenásobné údery, spínací namáhání, vybíjení vedení a kondensátorů – výzkumný program financovaný výrobci a uživateli)

  - zkoušení IEC 60099-4 a další zkoušky (připomínky k revizi IEC 60099-4)

  - vliv znečištění

  - monitorování, údržba, stanovení konce doby života

  - návrhy na revize stávajících standardů (TC 37 a TC37a, MT4 a MT10)

Publikace (WG spolupracuje i s  A3.21, C4.3.01 a C4.4.02):

- Referát PS3-06 „Kritický pohled na obsah současné IEC 60099-4“ CIGRE koloquium v Rio de Janeiru v září 2007

- Referát PS3-08 „Schopnost absorpce energie omezovačů přepětí vvn a zvn - kritický pohled na obsah současných standardů“ CIGRE koloquium v Rio de Janeiru v září 2007

- Brožura „Správné zkoušení omezovačů přepětí“ publikace v cca 2008

WG A3.18 „Provozní prostředí pro řídicí kondensátory vypínačů zvn“

Téma :

Předmětem řešení jsou :

- Část 1 : “Provozní zkušenosti – poruchy a závady” – přehled problémů (účast 12 společností z 9 zemí) – úniky oleje (koroze přírub a praskliny v cementování izolátorů), přerušené vnitřní vodiče, atd.

- Část  2 : “Měření mechanického namáhání během spínání vypínačů” – hodnocení potenciálního nebezpečí způsobeného mechanickými rázy a vibracemi

- Část 3 : “Dielektrická namáhání během spínání vypínačů” – modelování přechodných napětí a proudů ěhem spínání jalových proudů (problémy při organizaci měření v celém potřebném rozsahu)

##### Část 4 : “Doporučení na metody zkoušení” – přehled současného stavu předpisů a doporučení na odpovídající zkoušky (elektrické, mechanické a environmentální) a diagnostiku stavu

Publikace:

  - Přednáška “Provozní zkušenosti s řídicími kondensátory vypínačů” tutorial WG A3-06 v červnu 2006 v Brazílii

  - Část 1 : Referát A3-207 “Provozní zkušenosti s řídicími kondensátory vypínačů” , generální zasedání Cigre v Paříži 2006

- Referát PS3-09 „Elektrické namáhání řídicích kondensátorů vypínačů během spínání tlumivek  zvn“ CIGRE koloquium v Rio de Janeiru v září 2007

  - Části 2, 3 a 4 :  brožura Cigre v 2008

WG A3.19 „Promítnutí velikostí přechodových zotavených napětí při 3-fázovém blízkém zkratu do norem vypínačů“

##### Téma :

##### Předmětem je analýza jevu 3-fázového blízkého zkratu, který způsobuje, že první amplituda přechodového zotaveného napětí je cca 1.3 až 1.5 větší než při jedno-fázovém blízkém zkratu. Studium bude obsahovat:

- EMTP simulace pro vedení  145 kV, 245 kV, 362 kV a 550 kV  (pro potvrzení simulací byla změřena skutečná vlnová impedance na vedení 145 kV)

- Určení 3-fázového činitele prvního pólu a přechodového napětí proti zemi pro zkoušky L90, L75, L60, L30, L10 a určení jejich citlivosti na zdrojový model

- Porovnání výsledků s požadavky současných norem, doporučení na další zkoušky a revize norem

- Vývoj základního fyzikálního objasnění jevů (zotavené napětí, amplitudy, energie postupující vlny)

- Formulace doporučení pro IEC a IEEE

Publikace:

  - Brožura “Přechodné zotavené napětí vypínačů pocházející ze zkratů na vedeních” podzim 2008

  - Článek ELECTRA “Přechodné zotavené napětí (TRV) vypínačů pocházející ze zkratů na vedeních a kompozitní křivky TRV” podzim 2008

  - Referát „Charakteristiky TRV při třífázovém zkratu na vedení – promítnutí do standardu vypínačů“  generální zasedání CIGRE Paříž 2008

WG A3.20 “Simulace a výpočty jako ověřovací nástroje”

Předmětem je studium kategorií, které mohou nahradit ověřovací zkoušky nebo zmenšit jejich rozsah, a to :

- výpočty předpovídající přesné chování

- simulace extrapolující chování pro různé podmínky na základě výsledků určitých dobře známých podmínek

Aktivity:

- přehled SW používaných v průmyslu (obvykle CAD ze 70% komerčně k dispozici) a přehled zkušeností s využíváním simulací

- hodnocení oblastí (zařízení,namáhání), kde se počítačová simulace využívá již nyní

- vybudování 2 zkušebních standů, na nichž se ověřují výsledky simulací dielektrických zkoušek

- doporučení na využití v normách (včetně simulace přesnosti)

Publikace:

  - Článek „Simulace a výpočty jako ověřovací nástroje pro návrh a ověření chování zařízení vvn a zvn“ v ELECTRA č. 234, říjen 2007

  - Referát „Simulace a výpočty jako ověřovací nástroje pro návrh a ověření chování zařízení vvn a zvn“  generální zasedání CIGRE Paříž 2008

WG A3.21 “Aplikace kompozitní izolace u zařízení vn, vvn a zvn“

Téma :

Předmětem analýz jsou technologická řešení založená na :

- průzkumu současných technologií a přehledu přístrojů a zařízení, u nichž se kompozitní izolace používá

- průzkumu spolehlivosti a známek stárnutí

- studiích interakcí mezi vnitřními částmi zařízení a kompozitním izolátorem, a to z hledisek namáhání : elektrického (el.pole,ionizace, ...), tepelného (výměna tepla, sluneční záření, etc.), mechanického (těsnění, migrace vodních par) a vlivu znečištění

- návrhu metod simulujících vzájemné působení (diagnostika, monitorování, údržba)

- rozboru specifických problémů zařízení s kombinovanou nebo integrovanou funkcí a stanovení doby života

Publikace:

- Článek vypracovaný ve spolupráci s A3.21 a IEC TC 37 MT4 „Omezovače přepětí pro sítě nad 550 kV zkušenosti a výzvy pro budoucnost“ společné symposium CIGRE/IEC v Beijingu v červenci 2007

- Brožura „Aspekty užití polymerových izolátorů u zařízení a komponent vvn a zvn“ 2009

Poznámka : WG úzce spolupracuje s C4.3.03.

WG A3.22 “Technické požadavky na zařízení s jm. napětím vyšším než 800 kV“

Téma :

Předmětem  je návrh technických specifikací a předpisů norem pro zařízení o jmenovitém napětí překračujícím 765/800 kV až do hodnoty 1100 kV včetně. Specifikace a normy pro zařízení 765/800 kV jsou analyzována, včetně návrhů na vylepšení. Zvláštní pozornost WG věnuje :

- zkratovým proudům a jejich ss složkám

- zotaveným napětím při svorkových a blízkých zkratech

- parametrům nabíjení vedení a spínacím schopnostem odpojovačů (kapacitní zátěž) a uzemňovačů (spínání indukovaného proudu)

- dielektrickým zkouškám, koordinaci izolace, aplikaci omezovačů, atd.

Dále WG specifikuje budoucí trendy a z nich vyplývající požadavky na nové technologie v oblasti zvyšujících se přenosových napětí.

Publikace:

- Článek „Technické požadavky pro rozvodná zařízení zvn“ společné symposium CIGRE/IEC v Beijingu v červenci 2007

- Brožura a článek v ELECTRA „Stávající specifikace rozvodných zařízení nad 800 kV“ vydání 2008

- Referát „Technické požadavky pro rozvodná zařízení zvn“ generální zasedání CIGRE Paříž 2008

- Brožura a článek v ELECTRA „Doporučení pro mezinárodní standardizaci pro  rozvodná zařízení nad 800 kV“ vydání 2008/2009

Publikace vydané v roce 2006/7 skupin, které byly rozpuštěny v 2006/2007

WG A3.11 “"Průvodce pro aplikaci IEC 62271-100 a IEC 62271-001“

- Brožura č. 304  “Průvodce pro aplikaci IEC 62271-001 a –100 – Obecná témata"

- Brožura č. 305 „Průvodce pro aplikaci IEC 62271-001 a –100 – Zapínací a vypínací zkoušky”

Popis v ELECTRA č. 228, říjen 2006

Nová témata (WG – TOR k připomínkování)

WG A3.xx : „Elektronické přístrojové transformátory“ -  požadavky na zkoušení a kalibraci pro ustálený i přechodové stavy (zkušební obvod pro zkoušky v továrně i na místě instalace, EMC, architektura integrace nekonvenčních PT do systému ochran a ovládání )

WG A3.xy : „Návod na specifikace a výběr omezovačů zkratových proudů (FCL) s ohledem na nové požadavky sítí“ -  vliv FCL na sítě s lokální výrobou energie, ekonomie užití FCL, kritéria pro výběr FCL, umístění FCL v síti, provoz a kritéria jejich přesahu (koordinace spolupráce), koordinace izolace, kvalita el. energie a stabilita sítě, interakce se systémy ochrana řízení.

Přehled nejdůležitějších společných (sdílených mezi různými studijními komisemi) pracovních skupin

- “Current Zero Club” a CIRED

- IEC (TC17 – SC17A, SC17C, TC32A, TC33, TC36- SC36A, SC36C, TC37, TC38,  TC15, 28, 42 a 77)

- CIGRE SC B3 – spolupráce a vzájemná informovanost (společné koloquium v Japonsku v 2005 a v Jižní Africe v 2009)

V rámci JWG B4/A3/B3.43 byla vydány brožura č. 337 "Zvýšená efektivita systémů pomocí užití nové generace silových polovodičů" – shrnutí v ELECTRA č. 235, prosinec 2007

Členství ČR v pracovních skupinách SCA3

- WGA3.06 “Spolehlivost zařízení vvn a zvn” – Ing. Dagmar Kopejtková, ČEPS, a.s.

Zasedání SCA3 12. až 13. září 2007 v Rio de Janeiru + koloquium „Technologie zařízení vvn a zvn a požadavky systémů“

Přednostní témata koloquia :

PS1	Optimalizace řízení technické infrastruktury zařízení vvn a zvn rozvoden

  - Monitorovací a diagnostické techniky a jejich význam pro hodnocení technického stavu zařízení

  - Nové údržbové postupy na zařízení pod napětím

  - Aplikace kompaktních/hybridních zařízení a přístrojů typu “zapoj a hrej si”

PS2	Vliv zhoršujících se požadavků systémů na zařízení vvn a zvn

    - Měnící se požadavky sítí a jejich vliv na stávající zařízení

    - Zvláštní spínací podmínky

    - Určení, specifikace a zkoušení zařízení vvn a zvn odpovídající nestandardním provozním podmínkám

    - Aplikace řízeného spínání

PS3	Vývoj zařízení stanic (kromě spínacích přístrojů)

    - Kondenzátory, řídicí kondenzátory, omezovače přepětí, měřicí zařízení

#### CIGRE  A3 Paříž  2008 – Přednostní témata

### PS 1  Řízení rizik při provozu stárnoucí populace zařízení

- Určení konce technického života (stáří, spolehlivost, parametry, rizika)

- Strategie obnovy a výměny

- Provoz zařízení po době jejich předpokládané konstrukční životnosti

- Ztráta znalostí o zařízení

### PS 2   Vývoj ve zkoušení a verifikačních technikách pro zařízení rozvoden

- Zvyšující se požadavky na zkoušky (přenosy 1000 kV, velké úhly při fázové opozici)

- Užití simulací pro účely specifikace a verifikace zařízení

- Interpretace a extrapolace výsledků typových zkoušek pro zvláštní systémové podmínky

- Snižování rezerv mezi provozními podmínkami a podmínkami vývojových a typových zkoušek

- Zkoušení hybridních uspořádání – vzájemné ovlivňování technologií a komponent

### PS 3   Jak uživatelé přijímají nové technologie a jaké mají s nimi zkušenosti

- Zkušenosti s řízeným spínáním

- Nekonvenční přístrojové transformátory a aplikace jednotného komunikačního protokolu

podle IEC 61850